Palta

Декоративная камешковая штукатурка на акриловой основе. Колеруется в широкую гамму цветов.

Область применения: Декоративное рельефное покрытие  применяется для  фасадных и интерьерных  работ. Наносится на все минеральные основания, включая асбестоцемент, гипсовые штукатурки, ДСП, ДВП, фанеру, гипсокартон и бетон. Идеально подходит  как финишный декоративный слой при устройстве систем «мокрого типа» наружной теплоизоляции фасадов.

Наиболее эффективна:

на выступающих, подверженных повышенному истиранию участках стен - при входах, в коридорах, на лестничных клетках, а также на поверхностях, подверженных загрязнению и воздействию атмосферных осадков - на цоколях, парапетах, балюстрадах, в проемах дверей, окон и т.д.

Свойства:

Экологически чистый продукт

Обладает высокой адгезией и эластичностью

Высокая стойкость к механическим воздействиям

Морозостойкость и устойчивость к перепадам температур

Обладает стойкостью к атмосферным осадкам

Паропроницаемость (“стены дышат”)

Не поддерживает горение

Моется любыми моющимися средствами, допускается обработка слабым хлорным раствором

Порядок нанесения:

Основа должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Основания с высокой гигроскопичностью необходимо обработать Грунтом Глубокого проникновения АстарФикс. При подготовке основы из стекломагниевого листа, рекомендуется использовать специальный "Грунт по стекломагнезиту" ТМ Bayramix®. Непосредственно перед нанесением декоративного слоя поверхность рекомендуется дополнительно обработать укрывающим грунтом Астар Кварцевый. Грунт рекомендуется  подколеровать в цвет декоративной штукатурки. После полного высыхания грунта можно  наносить декоративную камешковую  штукатурку Palta (Пальта) Bayramix®.

Предварительно колеруем материал по выбранной схеме. При подготовке материала к работе возможно добавление воды (после возможного добавления КОЛОРАНТАМ  Bayramix® ): на 20 кг  ведро декоративной штукатурки около 1 литра, в зависимости от первоначальной консистенции материала, до получения густой пластичной массы.

При нанесении придерживаться принципа «от угла до угла», т.е. одну стену обрабатывать без перерыва. Для получения ровных стыков и углов рекомендуется использовать малярный скотч.

Bayramix Palta (Пальта) наносится в один слой толщиной в полторы-две крошки.  По желанию для снижения шероховатости  через 20-30 мин. произвести заглаживание поверхности чистым влажным инструментом.

Нанесение: Наносить нержавеющей металлической затиркой и мастерком.

Расход: В зависимости от размера фракции:

Крупная (К)– 3,0-3,5 кг/м2 ,    средняя(N) – 2,5-3,0 кг/м2 ,     мелкая(S) – 1,5-2,0 кг/м2

Цвет: Белый. Возможна индивидуальная колеровка  КОЛОРАНТАМИ  Bayramix®, производственная – по Цветовой карте каталога «Текстурные покрытия Bayramix®», а также по системам NSC, RAL.

Температура обработки: Не обрабатывать при температуре ниже +5°С (температура воздуха и объекта).

Время сушки: Сухая на ощупь – 12 ч. Полное высыхание – 24 часа (при +20°С и 65% относительной влажности воздуха). Устойчивость к атмосферным осадкам достигается по истечении 3-х суток.

Чистка инструментов: Рабочие инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение: в сухом, прохладном, защищённом от мороза месте.

Срок хранения : 18 месяцев со дня изготовления, в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.

Упаковка:  20 кг  пластиковые ведра.