SILKCOAT     ELITE / PRESTIGE :

Декоративный материал на основе хлопка, обработанного шелка, полиэстра и связующих водо-разбавимых элементов для покрытия внутренних поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: Пожаробезопасность. Обеспечивает влаго-, тепло- и звукоизоляцию. Антистатичность. Воздухопроницаемость. Не пачкает. Удобен в применении. Экологически чистый. Образует бесшовное покрытие. Возможна лёгкая влажная уборка при дополнительной обработке  после полного высыхания двумя слоями лака BS-18 торговой марки Bayramix .

МЕСТО ПРИМЕНЕНИЯ: Внутренняя отделка зданий. Легко наносится на штукатурку, бетон, деревянные и гипсовые поверхности, а также окрашенные масляной и полимерной краской.

Нельзя применять на фасадах зданий, стеклянных и металлических поверхностях.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ:

1. Поверхности, отштукатуренные цементным раствором:

1.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести один слоя «Грунта под жидкие обои» торговой марки Bayramix.

1.2.Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности, необходимо подготовить перед нанесением «Грунта под жидкие обои»: Зачистить скребком, удалить загрязнения и копоть, трещины и отверстия заделать гипсом или шпатлевкой, тщательно просушить и загрунтовать – 1 слой грунтовкой под ж/о Bayramix.

2. Поверхности, отштукатуренные известью:

2.1. На новую, чистую и ровную поверхность нанести один-два слоя АстарФикс

2.2.Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности, необходимо подготовить, как это принято при работах с  известковой побелкой: а) Толстый слой извести необходимо соскрести со всей поверхности и загрунтовать грунтами АстарФикс и укрывающим «Грунтом под жидкие обои» ТМ Bayramix; б) Тонкий прочный слой извести можно просто укрепить теми же грунтами.

3.Окрашенные гладкие поверхности (масляная краска):

3.1. Соскоблить все вздутия и тщательно очистить поверхности.

3.2. Загрунтовать-1 слой белой алкидной краски (Эмали), 2 слой - специальный «Грунт под жидкие обои» с кварцевым наполнителем.

4. Гипсовое покрытие:

4.1. Загрунтовать – 1слой белой алкидной краски (Эмали) и специальным «Грунтом под жидкие обои» с кварцевым наполнителем. 4.2. Загрязненные, осыпающиеся, отсыревшие, имеющие дефекты поверхности, необходимо подготовить, как описано в пункте 1.2.

5. Поверхности, оклеенные обоями:

5.1. Удалить обои, бумагу, зачистить поверхность наждачной бумагой. 5.2. Подготовить поверхность как в пункте 1.2. 6.3. Загрунтовать в зависимости от вида поверхности (белая алкидная краска или специальный «Грунт под жидкие обои» с кварцевым наполнителем).

6. Древесно-стружечная плита, фанера:

6.1. При наличии в стене гвоздей, шурупов, а так же других мест, где может проявиться ржавчина, покрыть 2 слоями антикоррозийной (масляной) краской. 6.2. Загрунтовать -1 слой белой алкидной краски (Эмали) и специальный «Грунт под жидкие обои» с кварцевым наполнителем.

8. Осыпающиеся, хорошо впитывающие влагу, а так же поверхности покрытые шпатлевкой на основе олифы рекомендуется загрунтовать -1 слой белой алкидной краски (Эмали) и специальный «Грунт под жидкие обои» с кварцевым наполнителем.

ПРИМЕНЕНИЕ: 1. Материал находится в пакете в виде сухой массы. 2. В пластиковый таз налить воды 6 л. 3. Высыпать материал в таз и хорошо размешать. 4. Подождать 15-20 минут, а лучше отставить смесь на ночь в герметичной таре 5. Наносить на поверхность пластиковым мастерком слоем в 1 мм. 6. Для получения моющейся поверхности после полного высыхания нанести при помощи валика, мягкой щетки или пульверизатора слой лака лака BS-18 торговой марки Bayramix. При необходимости можно нанести лак дважды. В этом случае первый слой разбавляется водой на 20%.

РЕКОМЕНДАЦИИ: При нанесении шелковой штукатурки важно работать по принципу «от угла до угла», а именно: стена должна быть укрыта от начала до конца. Нельзя оставлять работу незавершенной, если это произошло,  на следующий день в первую очередь намочите последнюю высохшую соединяющую часть незавершенной штукатурки  и только после этого продолжайте работу новым материалом.

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 1 пакет покрывает около 4 кв.м.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ: 1. Срок хранения материала - 5 лет. 2. Время высыхания при +20`С 24-48 часов.